## Slide 1
УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“
ОТЧЕТ НА ПРОЕКТ
НИХ 407/2018
ТЕМА: ИЗСЛЕДВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО
НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА БУРГАС
ПО ОТНОШЕНИЕ НА ФПЧ2,5 И СЪДЪРЖАНИЕ НА
ПОЛИЦИКЛИЧНИ АРОМАТНИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ
ВЪВ ФПЧ2,5
Notes: 1

## Slide 2
Ръководител на работния колектив:
Доц. д-р Ления Гонсалвеш-Мусакова
Работен колектив:
Проф. д-р Мая Стефанова-Дачкова
Проф. д-р Ян Иперман
Ас. Стела Найденова
Ас. Димитринка Иванова
Химик д-р Анифе Вели
Химик д-р Зиля Мустафа
Ива Александрова
Сюлейман Хюдай
Работен колектив
Notes: 2

## Slide 3
Финансов отчет
Срок на изпълнение: 3 години Финансиране: 14 726,79 лв
Разход на средства:
Дълготрайни материални активи 1 800,00 лв.
Други материали и активи 11 008,51 лв.
Реактиви, стъклария и лабораторни консумативи 4 382,30 лв.
Сертифицирани референтни материали 2 217,32 лв.
Хроматографска колона 1 193,40 лв.
Кварцови филтри 600,00 лв.
Подложки за филтри за пробонабиране на ФПЧ 998,40 лв.
Сертифицирани стандартни разтвори за ПАВ 1 207,73 лв.
Такси правоучастие 80,00 лв.
Командировки 122,00 лв.
Заплащане на възнаграждения 0,00 лв.
Рецензенти 195,00 лв.
Административно/финансово-счетоводно обслужване 1 475,00 лв.
Notes: 3

## Slide 4
Основна цел на проекта е оценка на качеството на атмосферния въздух в Община Бургас по отношение на специфични замърсители, и по-конкретно фини прахови частици с аеродинамичен диаметър 2,5 микрона (ФПЧ2,5) и съдържание на полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) във ФПЧ2,5. За постигането на целта са поставени следните задачи:
1. Избор на пунктове за пробовземане на ФПЧ2,5, представителни спрямо различните типове източници на замърсяване в Община Бургас, в т.ч. комунално-битов сектор, автомобилен транспорт и промишленост;
2. Организиране и провеждане на пробовземане на ФПЧ2,5 съобразено със спецификата на различните типове източници на емисии, метеорологичните условия и сезонните промени;
3. Анализ на концентрациите на ФПЧ2,5 в изследваните райони;
4. Разработване на методика за определяне концентрацията на ПАВ във ФПЧ2,5 съобразена с добрите практики и спецификата на изследваните проби;
5. Качествен и количествен анализ на ПАВ във ФПЧ2,5 емитирани от различни типове източници на замърсяване.
Цел и задачи на проекта
Notes: 4

## Slide 5
Етапи на анализа
Пробовземни точки по
Директива 2008/50/ЕО
Пробонабиране по
БДС EN 12341:2014
GC/MS анализ
SIM режим
Пробоподготовка
Notes: 5

## Slide 6
Разработена методика
19 полициклични ароматни въглеводорода
Разработена и валидирана методика за анализ в SIM режим
Notes: 6

## Slide 7
Характеристики на SIM метода
Notes: 7

## Slide 8
Избор на екстрагенти
Notes: 8

## Slide 9
Среднодневни сумарни концентрации
на ПАВ във ФПЧ2.5, ng/m3 по пунктове и сезони
Chart: 
| Д.Ез-во | Възр. | Лазур | Слав. | Възр. | Лазур | Зорница | Възр. | Лазур | Януари | Април | Юли
 | 5.6917 | 16.6633 | 9.3156 | 1.598 | 2.312 | 2.31 | 1.0114 | 0.61833 | 0.52286
Notes: 9

## Slide 10
Средни концентрации на индивидуални ПАВ
във ФПЧ2.5, ng/m3 по пунктове и сезони
Chart: Средна концентрация през зимата на индивидуални ПАВ, ng/m3
| Naph | Acy | Ace | Flu | Phe | Ant | Fla | Pyr | BaA | Chr | B(b,k)F | BeP | BaP | Per | IndP | DahA | BghiP | Crn
Възр. | 0.11398 | 0.036272 | 0 | 0.053711 | 0.94423 | 0.14645 | 2.2676 | 3.9338 | 1.5285 | 2.819 | 0.84173 | 0.40958 | 1.3052 | 0.29152 | 1.0941 | 0.20718 | 0.55285 | 0.13571
Лазур | 0.10696 | 0.02475 | 0 | 0.04504 | 0.60742 | 0.087054 | 1.2767 | 2.011 | 0.70296 | 1.5563 | 0.5292 | 0.25676 | 0.70182 | 0.15562 | 0.68192 | 0.11108 | 0.3775 | 0.093546
Chart: Средна концентрация през пролеттта на индивидуални ПАВ, ng/m3
| Naph | Acy | Ace | Flu | Phe | Ant | Fla | Pyr | BaA | Chr | B(b,k)F | BeP | BaP | Per | IndP | DahA | BghiP | Crn
Възр. | 0.31707 | 0.006763 | 0.020248 | 0.067409 | 0.17865 | 0.022631 | 0.27524 | 0.39735 | 0.1067 | 0.28984 | 0.17936 | 0.098945 | 0.13735 | 0.025953 | 0.097851 | 0.016378 | 0.090171 | 0
Лазур | 0.4004 | 0.0056243 | 0.018126 | 0.074587 | 0.17195 | 0.024583 | 0.26045 | 0.29944 | 0.12631 | 0.27522 | 0.17904 | 0.096311 | 0.14632 | 0.033509 | 0.10012 | 0.037215 | 0.084177 | 0.009908
Chart: Средна концентрация през лятото на индивидуални ПАВ, ng/m3
| Naph | Acy | Ace | Flu | Phe | Ant | Fla | Pyr | BaA | Chr | B(b,k)F | BeP | BaP | Per | IndP | DahA | BghiP | Crn
Възр. | 0.12279 | 0.0069943 | 0.0089817 | 0.026499 | 0.092981 | 0.012113 | 0.060426 | 0.11181 | 0.016854 | 0.068472 | 0.024924 | 0.018191 | 0.026709 | 0 | 0.027027 | 0.002192 | 0.013827 | 0
Лазур | 0.11872 | 0.0045246 | 0.0085252 | 0.024544 | 0.086146 | 0.0083421 | 0.050856 | 0.068141 | 0.0028646 | 0.054508 | 0.024538 | 0.015859 | 0.02569 | 0.0098245 | 0.027276 | 0.0035114 | 0.010739 | 0
Notes: 10

## Slide 11
ПУБЛИКАЦИИ – 3 на брой.
1. Naydenova, S., Gonsalvesh, L., PM2.5 – Selection of sampling points on the territory of Burgas Municicpality, Annual of Assen Zlatarov University, Burgas, Bulgaria, 2018, v. XLVII (1), pp. 126-130
2. Naydenova, S., Veli, A., Mustafa, Z., Gonsalvesh, L., „Qualitative and quantitative determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in fine particulate matter“, Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineeringthis link is disabled, 2020, 55(4), pp. 498–509, Q2, Impact Score (IS) 2.13.
УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ – 3 на брой
УЧАСТИЯ В НАУЧНИ СЕСИИ – 2 на брой
ЦИТАТИ – 3 на брой
ПРЕДСТОИ – обобщаване на получените резултати от последната година на пробонабране и оформянето на статия за списание с импакт фактор.
Разпространение на постигнатите резултати
Notes: 11

## Slide 12
Проект КП-06-ПН-34/4 към ФНИ-2019, „Изследване на въглерод и някои значими въглеводороди в атмосферен аерозол в градска среда“ – Национален Институт по Метеорология и Хидрология и Университет „Проф. д-р асен Златаров“, Бургас – 50 000 лв.
Добавена стойност на проекта
Notes: 12

## Slide 13
НАУЧНИЯТ КОЛЕКТИВ
БЛАГОДАРИ НА НИИ ПРИ
УНИВЕРСИТЕТ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” ЗА ФИНАНСИРАНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА ПРОЕКТ НИХ 407/2018 г.
Notes: 13